## Slide 1
原图（线框所依）

## Slide 2
APP
Framework
系统库
HAL
Kernel
Graphics 控件
Open GL
windowManger
libandroid_runtime
HWUI
libRS
Vulkan
libgui
MediaCodec
Skia
Open GL ES
SurfaceFlinger
allocator service
HWComposer service
Gralloc
HWC
overlay
JPEG 硬解加速 （可选）
PNG 硬解加速 （可选）
GPU 图形通用绘制
ION 内存提供
叠加加速器 （可选）
FB 图形图层
视频通路 （可选）
图形加速解码器类
图形通用绘制
内存提供
叠加加速
显示层
GPU叠加
叠加 Compose
刷新
独立送显
图例
绘制通路
叠加通路
送显通路
HAL：封装底层驱动对接
Kernel：芯片能力。JPEG/叠加/视频通路可选，需硬件支持。
真机线框。红=绘制，蓝=叠加，黄=送显。模块名按原图（含 windowManger 拼写）。

## Slide 3
APP
Framework
系统库
HAL
Kernel
Graphics 控件
Open GL
windowManger
libandroid_runtime
HWUI
libRS
Vulkan
libgui
MediaCodec
Skia
Open GL ES
SurfaceFlinger
allocator service
HWComposer service
Gralloc
HWC
overlay
JPEG 硬解加速 （可选）
PNG 硬解加速 （可选）
GPU 图形通用绘制
ION 内存提供
叠加加速器 （可选）
FB 图形图层
视频通路 （可选）
图形加速解码器类
图形通用绘制
内存提供
叠加加速
显示层
GPU叠加
叠加 Compose
刷新
独立送显
图例
绘制通路
叠加通路
送显通路
HAL：封装底层驱动对接
Kernel：芯片能力。JPEG/叠加/视频通路可选，需硬件支持。
落点：系统库这一层的 OpenGL ES 实现。不是内核 GPU，也不是 SurfaceFlinger / HWC。

## Slide 4
APP（MicroVM 内 ReDroid）
Framework
系统库
HAL
Kernel
Graphics 控件
Open GL
windowManger
libandroid_runtime
HWUI
libRS
Vulkan
libgui
MediaCodec
Skia
Open GL ES API
SwiftShader CPU 实现 GLES
SurfaceFlinger
allocator service
HWComposer service
Gralloc
HWC guest 弱
overlay
JPEG 硬解加速 （可选）
PNG 硬解加速 （可选）
GPU 本沙箱不走
ION 内存提供
叠加加速器 （可选）
FB 图形图层
视频通路 （可选）
图形加速解码器类
图形通用绘制
内存提供
叠加加速
显示层
GLES叠加
叠加 Compose
刷新
独立送显
图例
绘制通路
叠加通路
送显通路
软渲染 SwiftShader
HAL：guest 下 HWC 弱，合成常退回 GLES。
Kernel GPU / 硬解 / 叠加加速器：本沙箱旁路。像素由 CPU 上的 SwiftShader 填。
本沙箱：MicroVM + ReDroid，androidboot.redroid_gpu_mode=guest。HWUI / SF 仍下单；SwiftShader 用 CPU 填像素；GPU 虚线为真机原路，本沙箱不走。

## Slide 5
从这张栈图看，SwiftShader 应该在哪
在哪
系统库这一层，Open GL ES 这一格的实现。对应原图红线：HWUI / Skia / libRS → Open GL ES → GPU。本沙箱在 Open GL ES 处截住，不再进内核 GPU。
为什么不在 Framework
上面的 Open GL、Graphics 控件只是 API / 控件。它们下单，不填像素。
为什么不在 HWUI / Skia
HWUI、Skia 把显示列表变成 GLES 调用。SwiftShader 是被调用的后端，不是它们自己。
为什么不在 SurfaceFlinger
SF 是叠加通路的中枢。它做 GPU 叠加时自己也是 GLES 客户端，同样打进 Open GL ES → SwiftShader。
为什么不在 HWC / overlay / FB
那是蓝/黄的叠加与送显。guest 模式 HWC 弱，合成往往退回 GLES，于是又回到 SwiftShader，但 SwiftShader 不是 HWC。
Vulkan 那条红线
原图 Vulkan → GPU。SwiftShader 也能实现 Vulkan；本沙箱 guest 主路径仍是 GLES。不要把 Vulkan 盒改名叫 SwiftShader。
Gralloc / ION
缓冲分配还在。SwiftShader 画出的像素仍要进 GraphicBuffer，再交给 SurfaceFlinger。
一句话：画在系统库的 Open GL ES 上，替掉到 GPU 的绘制红线；不要画成一层新硬件接口，也不要画进内核。